## Slide 1: Machine Learning Innovationsprojekt
Analyse von Sensordaten von Diagnostischen Instrumenten

## Slide 2: Agenda
Ausgangslage / Einführung ins Projekt
dataset
Modelle
  Random forest
  Kmeans
  Deep Neuronal Network
Zusammenfassung ergebnisse
fazit

## Slide 3: Ausgangslage fürs Projekt
Instrument für Analyse von DNA/RNA
Viele Aktuatoren (Motoren)
Sicherstellen das Spezifikation (Linearität der Motoren) eingehalten wird
Komplexes Excel-Sheet für Tests der Linearität

## Slide 4: Einführung ins Projekt
Daten aus Motoren Linearitätstests
Daten aus Konfiguration
Prüfen ob die Test-Ergebnisse mittels Machine Learning vorausgesagt werden können

## Slide 5: Dataset 1
Initiales Datenset mit 3800 Einträge und 67 Features
Sehr «Imbalanced» → nur 60 Failed Einträge
Data Assesment und Data Cleanup
Anomaly Detection durchgeführt

## Slide 6: Dataset 2
Neues Datenset geliefert
  Aus anderer Quelle generiert
  Strukturell stark abweichend vom 1. Datenset
  15360 Einträge mit 1036 Features
Data Assesment und Data Cleanup
  Noch 8719 Einträge mit 574 Features
Weniger «Imbalanced» als erstes Dataset
  7098 Passed zu 1630 Failed

## Slide 7: Random Forest
Als Referenz modell verwendet
Recall mit 97% sehr hoch
Precision nur bei 93%

## Slide 8: KMeans
Gemäss «Elbow» sieben verschiedene Cluster
Zwei Cluster enthalten 70% der «Failed»-Einträge
70% sind aber deutlich zu wenig
 Wurde nicht mehr weiterverfolgt

## Slide 9: Deep Neuronal Network
Ohne Regulierung
  Zeigte starkes overfitting
Mit L2 Regulierung
  Ein wenig bessere werte bezüglich overfitting
  Approximiert aber ähnlich schlecht wie ohne regulierung
Mit Gewichtung für "passed" und "failed"
  Approximation deutlich besser
  Auch die werte für overfitting waren akzeptabel

## Slide 10: Zusammenfassung ergebnisse
Modell | TP | FP | TN | FN | Accuracy | Precision | Recall
Random Forest | 1374 | 121 | 210 | 39 | 91% | 92% | 97%
Ohne Regulierung | 1316 | 127 | 204 | 97 | 87% | 91% | 93%
L2-Regulierung | 1328 | 135 | 196 | 85 | 87% | 91% | 94%
Mit Gewichtung | 1300 | 103 | 228 | 113 | 88% | 93% | 92%

## Slide 11: Fazit
Random Forrest performt am Besten bezüglich Precision und Recall
Das Deep Neuronal Network mit Gewichtung hat am wenigsten False-Positive
 Beste Variante für Anwendungsfall